Le Troll

Troll ! D'ou vient ce nom ? Est-ce un diminutif de Torque-Roll ? Pour le savoir vraiment, il faudrait le demander à Jean-Claude Spillmann qui à conçu ce petit biplan de voltige.

Je ne vais pas décrire toute  la construction, car celle-ci est bien décrite sous le lien ci-dessous :

http://www.ailesplessiaises.asso.fr/download/troll2.pdf

Je vais juste me contenter de rajouter mes petites améliorations et observations pour le montage.

- Penser à ajourer l’âme en dépron de 6 mm au niveau du cockpit  et juste après le couple de fixation moteur. Cela nous permettra de passer les fils des servos  et du moteur  sans problème.

- J’ai choisi d’installer le contrôleur, sous l’âme centrale du fuselage Cela permet d’avoir plus de place pour glisser notre Zippy 2200

Les servos de profondeur et direction sont aussi sous l’âme centrale du fuselage, ce qui permet d’avoir des commandes plus directes et plus discrètes aussi.

- J’ai rajouté un couple en dépron  au niveau du début du cockpit sur la partie supérieur de l’âme afin de créer une « butée » pour que notre accus Zippy, ne finisse pas au fond du fuselage. Cela permet aussi de renforcer la cellule au niveau de la cabane.

- Pour le train d’atterrissage, au niveau des roues, j’ai remplacé le système des tubes alu par une petite corde a piano tordu et une ligature collé a l’araldite sur la tige carbone. Cela m’a permis de mieux fixer le carénages de roues et l’habillage du train.

- La fiche technique :

- - Moteur brushless : Pro Tronik  DM2210-100

- - Hélice : Robbe 9X4,7

- - Accumulateurs : ZIPPY 2200 mAh.

- - 3 servos 9g HXT900

- - Contrôleur 30 A,

- -RX  Corona Synth 4 voix

- -Temps de vol : 15 mn environ

Détail du train d’atterrissage :

Fin de la Décoration.

FIN